Circuito RC

Introdução:
Será montado um circuito de forma a demonstrar o comportamento da descarga de capacitores dependendo da resistência dos resistores do circuito.
Materiais utilizados:
  - 1 Placa de montagem com conectores banana.
  - 1 Capacitor eletrolítico com capacitância conhecida.
  - 1 Resistor de resistência 10kΩ.
  - 1 Resistor de resistência 1kΩ.
  - 1 Fonte de tensão.
  - 1 Software de aquisição de dados.
  - 1 Sensor que funcione como voltímetro.
  - Cabos para a ligação do circuito.

Metodologia:
Montar um circuito que contenha uma fonte de tensão, um capacitor e um resistor que poderá ter dois valores de resistência (1kΩ e 10kΩ), após o carregamento do capacitor, a fonte será retirada e observaremos o decaimento de carga do capacitor.

Procedimento:
O professor procede com o experimento e obtém as curvas de descarga para ambos valores de resistência, então compara as curvas, utilizando a fórmula:

V(t) = V₀e^(-t/RC)
Onde V₀ é a tensão no capacitor no instante que ele começa a descarregar.

Conclusão
O professor conclui a demonstração relacionando a fórmula com os resultados do experimento